CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2017/SEDS

# ANEXO 10 – MODELO DE RELATÓRIO DO TESTE DE SONDAGEM

TESTE DE SONDAGEM (LEMBRETE - RETIRAR DO RELATÓRIO)

- Deverá ser executada no mínimo 01 (uma) sondagem para cada 3.000,00 m2 de terreno; sendo o mínimo de 03 (três) sondagens por poligonal apresentada.

  - Os furos deverão ser executados com trado de 0,20 m de diâmetro até uma profundidade mínima de 3,00 m e deverão abranger uniformemente o terreno;

- Deverá ser apresentado o perfil geológico dos furos de sondagem, conforme modelo abaixo;

- Deverá ser apresentado um relatório de sondagem, aonde o responsável técnico deverá necessariamente indicar a solução mais adequada para as fundações das casas, conforme modelo anexo;

- Deverá ser apresentado um croqui com a localização dos furos de sondagem, conforme modelo anexo;

- Deverá obrigatoriamente acompanhar o Relatório a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.), constando o serviço executado.

RELATÓRIO DE SONDAGEM

Sondagem realizada em área localizada no município de ---------------------------------------------------------------------, no(a) distrito/localidade/bairro de -----------------------------------------------------------------------, na chácara/lote/quadra nº----------------------------------------------- para implantação de um conjunto habitacional.

O terreno apresenta superfície (suave, levemente inclinada, outra), com vegetação (rasteira, arbusto, inexistente, arvores esparsas, cultura/tipo, outra) com área de -------------------------------------- metros quadrados.

Foram locados ------------- furos, num total de --------------- metros de forma a abranger uniformemente o terreno, objetivando um reconhecimento geral do subsolo.

Os furos foram feitos manualmente através de trado com 0,20 m de diâmetro até uma profundidade de ------------------- metros, sendo que o lençol freático está abaixo dessa profundidade.

Foi encontrado solo (argiloso, argilo arenoso,arenoso, silte, silte argiloso, turfoso, outro).

Aconselhamos a utilização de (estacas broca, sapata corrida, outra) para as fundações das casas padrão da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR, tendo em vista as sondagens realizadas.

Data ___/___/___

--------------------------------------------------------------

(assinatura e identificação do responsável técnico)

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

Município: ------------------------------------------------------

Área:--------------------------------------m2

Lotes nº ------------------                                             Data: -------/--------/---------

| FURO Nº | PROFUNDIDADE | TIPO DE SOLO | FURO Nº | PROFUNDIDADE | TIPO DE SOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBS.:__________________________

_______________________________

_______________________________

------------------------------------------

(ass. e identif. do resp. técnico)

CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

MODELO DE CROQUI – SUBSTITUIR PELO REALIZADO