CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2017/SEDS

# ANEXO 11 – MODELO DE RELATÓRIO DO TESTE DE PERCOLAÇÃO

TESTE DE PERCOLAÇÃO (LEMBRETE - RETIRAR DO RELATÓRIO)

- Os ensaios de capacidade de absorção do solo deverão ser realizados conforme a NBR 7229/83 da ABNT.

  - Deverá ser executado no mínimo 01 (um) teste de percolação para cada 6.000,00 m2 de terreno, com profundidade mínima de 3,00 m, conforme método de ensaio anexo, devendo ser executados no mínimo 03 (três) testes.

- Para cada teste deverá ser apresentado o resultado gráfico do ensaio de capacidade de absorção do solo, e o respectivo coeficiente de infiltração, conforme modelo.

- Deverá ser apresentado um relatório de percolação (conforme modelo abaixo, aonde o responsável técnico informará:

- A topografia do terreno;

- O tipo de vegetação;

- O resultado do teste, definindo em função da capacidade de absorção do solo o sistema de coleta de esgoto a ser utilizado (fossa séptica/sumidouro ou rede de esgoto/tratamento);

- Deverá ser apresentado um croqui com a localização das valas de percolação.

- Deverá obrigatoriamente acompanhar o Relatório de Percolação a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.), constando o serviço executado.

RELATÓRIO DE PERCOLAÇÃO

Percolação realizada em área localizada no município de ---------------------------------------------------------------------, no(a) distrito/bairro/localidade de ---------------------------------------------------------, na(o) chácara/lote/quadra nº ---------------------------------------------------------- para implantação de um conjunto habitacional.

Trata-se de um terreno com área de ------------------------------------- metros quadrados, com vegetação (rasteira, inexistente, arvores esparsas, cultura/tipo, outra), topografia (suave, levemente inclinada, outra) e lençol freático abaixo de (3,00 / 2,50 ou outra) metros de profundidade.

Foram executados ------------- testes de percolação de forma a abranger uniformemente o terreno e que conduziram a um resultado satisfatório para a implantação do sistema de coleta de esgoto das habitações do tipo (fossas sépticas/sumidouro, rede de esgoto/tratamento, outro).

Data___/____/____

-------------------------------------------------

Responsável Técnico

CREA

GRÁFICO DE PERCOLAÇÃO

| Vala | Tempo (minutos) | Nível do lençol freático (metros) | Coeficiente de infiltração (L/m2x dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Município: Denominação: Área: Resp. Técnico: CREA: |  |  | C= L/m2xdia |

ABSORÇÃO DO SOLO

ENSAIO DE INFILTRAÇÃO – LEMBRETE RETIRAR DO RELATÓRIO

- Proceder a abertura de uma vala, cujo fundo deverá coincidir com o plano útil de absorção.

- No fundo de cada vala, abrir uma cova de seção quadrada de 30cm de lado e 30cm de profundidade; raspe o fundo e os lados da cova com a ponta de uma faca ou outro objeto perfurante para que fiquem bem ásperos. Retire do fundo da cova qualquer terra solta e encha o fundo da mesma com uma camada de 5cm de brita nº1 bem limpa. Em seguida mantenha a cova cheia com água durante quatro horas. Adicione mais água à proporção que ela vai se infiltrando no terreno. Este procedimento fará com que as condições do terreno nas covas se aproximem das apresentadas em épocas de grandes chuvas.

- No dia seguinte, encher cada cova com água, aguardando que a mesma se escoe completamente.

- Encher novamente as covas com água até a altura de 15cm, cronometrar o período de rebaixamento de 15cm para 14cm, correspondente às alturas de água em cada cova. Quando este intervalo de tempo para rebaixamento de 1cm se der em menos de 3 minutos, refazer o ensaio cinco vezes, adotando o tempo da quinta medição.

- Com os tempos determinados na operação anterior, obter os coeficientes de infiltração do solo (L/m2x dia) na curva da figura. Adotar o menor dos coeficientes determinados nos ensaios.